Pakiet 2 - Zakup systemów holterowskich z oprogramowaniami na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | Wartość graniczna | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| poz 1 | Oprogramowanie holterowskie EKG z rejestratorami 3 kanałowymi (7 szt.) | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| Oprogramowanie |
| 1 | Oprogramowanie kompatybilne i współpracujące z systemem operacyjnym Windows 7 lub wyższym | TAK |  |
| 2 | Analiza (automatyczna) z weryfikacją rozpoznanych zaburzeń rytmu | TAK |  |
| 3 | Analiza nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu z klasyfikacją | TAK |  |
| 4 | Możliwość przedstawienia zaburzeń komorowych z czasem sprzężenia | TAK |  |
| 5 | Możliwość określenia i sortowania zaburzeń komorowych od najkrótszego do najdłuższego czasu sprzężenia | TAK |  |
| 6 | Analiza HRV czasowa i częstotliwościowa | TAK |  |
| 7 | Filtry migotania przedsionków | TAK |  |
| 8 | Opcja pediatryczna | TAK |  |
| 9 | Analiza stymulatorów (wszystkie rodzaje) | TAK (podać) |  |
| 10 | Analiza odcinka ST z 3 (z 12 kanałów-opcja) | TAK |  |
| 11 | Analiza QT z 3 kanałów | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonania powtórnej analizy dowolnie wybranego fragmentu lub całości zapisu EKG | TAK |  |
| 13 | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie | TAK |  |
| 14 | Raporty automatyczne oraz konfigurowane przez użytkownika. Prezentacja danych w raporcie w postaci tabel i wykresów oraz dowolnie wybranych fragmentów zapisu EKG | TAK |  |
| 15 | Możliwość korekty kalibracji sygnału EKG przez użytkownika | TAK |  |
| 16 | Możliwość korekty znaczników ST sygnału EKG przez użytkownika | TAK |  |
| 17 | Raporty konfigurowane przez użytkownika | TAK |  |
| 18 | Informacja o stymulacji | TAK |  |
| 19 | Trend odcinków stymulacji | TAK |  |
| 20 | Podsumowanie dziedziny częstotliwości | TAK |  |
| 21 | Podsumowanie dziedziny czasu | TAK |  |
| 22 | Oprogramowanie do analizy bezdechu sennego (2 kanały EKG + 1 kanał oksymetrii) | TAK |  |
| 23 | Możliwość edycji gotowych raportów | TAK |  |
| 24 | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania w zakresie od wersji podstawowej, poprzez liczbową, zwięzłą, do obszernej | TAK |  |
| 25 | Możliwość wyboru automatycznego opisu odcinka od - bez opisu, poprzez tętno, etykiety, do - R-R | TAK |  |
| 26 | Możliwość wyboru wybranych odcinków do raportu od sposobu ręcznego, poprzez automatyczny, do - wybierz wszystkie | TAK |  |
| 27 | Oprogramowanie kompatybilne z rejestratorami | TAK |  |
| Rejestartor 3-kanałowy – 7 sztuk |
|  | Rejestrator cyfrowy | TAK |  |
|  | zasilanie: 1 bateria lub akumulatorki AA w zestawie | TAK (podać) |  |
|  | rejestrator dwusystemowy, 1 lub 3 kanałowy – 5 lub 7 odprowadzeń z zapisem w trybie 3 kanałowym 48 godz. | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość zapisu 3 kanałów do 14 dni, w trybie Event z 2 odprowadzenia 14 dni | TAK (podać) |  |
|  | Rejestracja bez kompresji danych | TAK |  |
|  | Kontrola stanu podłączenia elektrod na ekranie ciekłokrystalicznym wbudowanym w rejestrator | TAK |  |
|  | Podgląd zapisu EKG na ekranie ciekłokrystalicznym wbudowanym w rejestrator bez konieczności korzystania z dodatkowych połączeń, niezależnie od systemu komputerowego | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru w rejestratorze trybu rejestracji sygnału EKG, w normalnej i wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Interaktywny rejestr zdarzeń pacjenta w rejestratorze z wyświetlaniem przykładowych opisów czynności pacjenta (bieg, spacer, ćwiczenia) | TAK |  |
|  | Identyfikacja pacjenta w rejestratorze Automatycznie przyporządkowany jest numer rejestratora do konkretnego pacjenta. | TAK |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Rejestrator odporny na wodę | TAK |  |
|  | Rejestrator ze większą odpornością na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
|  | Przewód pacjenta w oplocie koncentrycznym z kauczukową izolacją odporny na środki czyszczące i detergenty | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania rejestratora wymiennie z akumulatorów i baterii R6 | TAK |  |
|  | Zastosowanie jako nośnika pamięci karty SD | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa oprogramowania medycznego systemu oraz rejestratorów | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja nr seryjnego rejestratora w systemie | TAK |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z oprogramowaniem do analizy | TAK |  |
|  | Waga rejestratora: max 100g | TAK (podać) |  |
|  | Wymiary max rejestratora : 8,6 x 6,0 x 2,0 cm | TAK (podać) |  |
|  | W zestawie z każdym rejestratorem: 7-odprowadzeniowy kabel pacjenta – 1 szt, Etui do noszenia rejestratora – 1 szt, Karta pamięci SD – 1 szt. | TAK (podać) |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie dostarczone wraz z rejestratorami: 7-odprowadzeniowe kable pacjenta – 7 szt. Etui do noszenia rejestratora – 10 szt, | TAK (podać) |  |
| Poz. 2 | System holtera ciśnieniowego | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| Rejestrator – 3 sztuki |
|  | System przeznaczony do badań kardiologicznych w zakresie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w systemie 24 godzinnym wraz z dedykowanym oprogramowaniem i niezbędnym osprzętem. Rejestrator stanowiący wyposażenie systemu, powinien być przystosowany do pomiaru ciśnienia u pacjentów z migotaniem przedsionków. | TAK |  |
|  | pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca | TAK |  |
|  | zakresy pomiarów: Ciśnienie skurczowe: 60 ~ 255 mmHg Ciśnienie rozkurczowe: 30 ~ 195 mmHg HR: 0 ~ 200 bpm | TAK (podać) |  |
|  | pamięć urządzenia minimum 400 pomiarów | TAK (podać) |  |
|  | zakres pomiaru tętna : 30-200u/min | TAK (podać) |  |
|  | możliwość podziału doby na podokresy pomiarowe | TAK |  |
|  | rejestracja ciśnienia tętniczego krwi min 24h | TAK (podać) |  |
|  | możliwość ustawienia minimum 3 pomiarów na godzinę | TAK (podać) |  |
|  | pomiar ciśnienia na żądanie | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran do podglądu pomiarów ciśnienia | TAK |  |
|  | Wyświetlanie poziomu naładowania baterii na wbudowanym ekranie rejestratora | TAK |  |
|  | Transmisja danych do komputera poprzez port USB | TAK |  |
|  | Ochrona przed czynnikami z zewnątrz | TAK |  |
|  | Masa urządzenia - max 200g | TAK (podać) |  |
|  | Niewielkie wymiary urządzenia – max 115x75x30 mm | TAK (podać) |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne | TAK (podać) |  |
|  | W zestawie z każdym rejestratorem: -opakowanie do przechowywania urządzenia – 1 szt. -przewód do zgrywania badań przez port USB – 1 szt. -pokrowiec na każdy rejestrator umożliwiający bezpieczne zawieszenie u pacjenta – 1 szt. -komplet mankietów do każdego rejestratora z tworzywa umożliwiającego dezynfekcję – 2 szt, -wielorazowe bawełniane podkładki pod mankiet pomiarowy – 10 szt. | TAK (podać) |  |
| Oprogramowanie do analizy |
|  | Oprogramowanie do automatycznej analizy wczytanych zapisów holterowskich (jedna licencja na wszystkie urządzenia) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Baza danych ograniczona jedynie pojemnością dysku twardego komputera na którym jest zainstalowana | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy automatycznie oznacza poszczególne wartości ciśnienia kolorami w celu ich późniejszej łatwej i szybkiej identyfikacji przez operatora | TAK |  |
|  | analiza wyników obejmująca statystyki: max., min., średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu, statystykę dostępną dla całego badania | TAK |  |
|  | graficzna i tabelaryczną prezentację wyników pomiarów | TAK |  |
|  | Podgląd raportu przed wydrukiem | TAK |  |
|  | W pełni konfigurowalne raporty – możliwość wyboru pojedynczych elementów do drukowania | TAK |  |
|  | Drukowanie raportu na dowolnej drukarce sieciowej lub lokalnej łącznie z drukarką PDF | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Urządzenia nowe, nie powystawowe, rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
| 3 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |
| 4 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |
| 6 | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia; |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych. |  |
| 4 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |
| 6 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |
| 7 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż  28 dni ):

.........................................................................................