Pakiet 4 – Zakup aparatów EKG na potrzeby poradni

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | Wartość graniczna | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| poz 1 | Aparat EKG z wózkiem, oprogramowaniem i przystawką spirometryczną na potrzeby Poradni Kardiologicznej - 1 kpl. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| 1 | Aparat z zaawansowanym oprogramowaniem do wykonywania elektrokardiograficznych badań spoczynkowych, oraz możliwością wykonywania przesiewowych badań spirometrycznych | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie umożliwiające rejestrację, analizę, pomiary i archiwizację badań EKG, podgląd on-line zapisu EKG 1, 3, 6 oraz 12-kanałowego na monitorze komputer, generowanie badań w formacie PDF, wydruk na drukarce laserowej w formacie A4 wybranych zapisów EKG, przesyłanie zapisów badania poprzez e-mail, możliwość zapisu badania na nośniku zewnętrznym | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie kompatybilne z aparatem EKG posiadające możliwość automatycznej analizy i interpretacji badania, archiwizacji danych pacjenta i badań, możliwość wprowadzania opisu badania, wspomaganie opisu badania poprzez edycję własnych elementów redakcyjnych, oraz manualne wykonanie pomiarów amplitudowo-czasowych. | TAK |  |
| 4 | Zapis 12 odprowadzeń EKG: prezentacja 3, 6 i 12-kanałów z analizą i interpretacją danych z badań zapisanych w pamięci | TAK |  |
| 5 | Możliwość drukowania wybranej grupy. Prędkość zapisu 5, 10, 25, 50 mm/s. | TAK |  |
| 6 | Zapis wsteczny EKG do 30 sek. | TAK |  |
| 7 | Tryb pracy: automatyczny, ręczny | TAK |  |
| 8 | Tryb pracy: automatyczne do schowka, long | TAK |  |
| 9 | Łatwa intuicyjna obsługa umożliwiająca pracę aparatu EKG na funkcyjnej klawiaturze alfanumerycznej, funkcyjnej, oraz panelu dotykowym | TAK |  |
| 10 | Kolorowy wyświetlacz LCD min.7” z panelem dotykowym | TAK (podać) |  |
| 11 | Zapis i możliwość wydruku na papierze o szer. min. 112 mm z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK |  |
| 12 | Jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG z możliwością ustawienia parametrów przebiegu: prędkości, czułości i intensywności wydruku | TAK |  |
| 13 | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | TAK |  |
| 14 | Możliwość wykonania do 130 automatycznych badań na pracy akumulatorowej | TAK |  |
| 15 | Aparat może pracować przy zasilaniu bezpośrednio z sieci Elektr. lub z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
| 16 | Rezultat analizy zależny od wieku i płci pacjenta | TAK |  |
| 17 | Co najmniej trzy porty USB. Możliwość archiwizacji badań za dany okres na zewnętrznym nośniku. (pamięć USB) | TAK |  |
| 18 | Wysyłanie badań EKG/wiadomości medycznych na adres e-mail lub inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL | TAK |  |
| 19 | Automatyczne wykrywanie załamków P, QRS,T, oraz pomiar amplitud wszystkich załamków. Pomiar interwałów R-R, P-Q,Q-T, oraz czasów trwania P i QRS. Pomiar poziomu nachylenia odcinka ST. | TAK |  |
| 20 | Ciągły pomiar częstości akcji serca(HR)i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 21 | Regulacja wzmocnienia zapisu: 2,5, 5, 10, 20 mm/mV. | TAK |  |
| 22 | Czułość wydruku min 2,5; 5; 10; 20 mm/mV | TAK |  |
| 23 | Cyfrowa eliminacja zakłóceń sieciowych 50 lub 60 Hz | TAK |  |
| 24 | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał | TAK |  |
| 25 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem | TAK |  |
| 26 | Generowanie badań w formacie pdf i ich wysyłka na mail. lub pendrive. | TAK |  |
| 27 | Możliwość przełączenia aparatu w tryb wydruku w układzie Cabrera. | TAK |  |
| 28 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 29 | Pamięć min. 1000 badań | TAK (podać) |  |
| 30 | Możliwość wykonania spirometrycznego badania przesiewowego za pomocą przystawki spirometrycznej | TAK |  |
| 31 | Przystawka Spirometryczna połączona z elektrokardiografem umożliwiająca wykonanie badania spirometrycznego przesiewowego | TAK |  |
| 32 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej bezpośrednio do aparatu i wydruk zapisu badania bezpośrednio na drukarce zewnętrznej w formacie A4. Zapis badania do pamięci USB. | TAK |  |
| 33 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 34 | Wózek zapewniający bezpieczne ergonomiczne zamocowanie i mobilność aparatu z możliwością blokady kół wyposażony w min. jeden pojemnik na akcesoria | TAK |  |
| 35 | Zaawansowane oprogramowanie do wykonywania elektrokardiograficznych badań spoczynkowych. Umożliwia rejestrację, analizę, pomiary i archiwizację badań EKG | TAK |  |
| 36 | Wyposażenie aparatu EKG: · komplet elektrod przedsercowych przyssawkowych ( 6 szt.) · komplet elektrod kończynowych klipsowych - 4 szt. · kabel pacjenta · kabel sieciowy · papier milimetrowy, termoczuły w rolce – 1 szt. · żel do EKG – 1 szt. | Tak (podać) |  |
| poz 2 | Aparat EKG z wózkiem na potrzeby Poradni Diabetologicznej - 1 kpl | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| 1 | Zapis 12 odprowadzeń EKG: prezentacja 3, 6 i 12-kanałów z analizą i interpretacją danych z badań zapisanych w pamięci | TAK |  |
| 2 | Możliwość drukowania wybranej grupy. Prędkość zapisu 5/ 6,25/ 10/12,5/ 25/ 50/ mm/s. | TAK |  |
| 3 | Tryb pracy: automatyczny, ręczny, automatyczny do schowka | TAK |  |
| 4 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego w przedziale od 6 do 30 sek. | TAK |  |
| 5 | Łatwa intuicyjna obsługa umożliwiająca pracę aparatu EKG na funkcyjnej klawiaturze alfanumerycznej, funkcyjnej, oraz panelu dotykowym | TAK |  |
| 6 | Kolorowy wyświetlacz LCD min.7” z panelem dotykowym | TAK (podać) |  |
| 7 | Zapis i możliwość wydruku na papierze o szer. min. 112 mm z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK |  |
| 8 | Jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG z możliwością ustawienia parametrów przebiegu: prędkości, czułości i intensywności wydruku | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonania do 130 automatycznych badań na pracy akumulatorowej | TAK |  |
| 10 | Aparat może pracować przy zasilaniu bezpośrednio z sieci Elektr. lub z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
| 11 | Rezultat analizy zależny od wieku i płci pacjenta | TAK |  |
| 12 | EDM- archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | TAK |  |
| 13 | Automatyczne wykrywanie załamków P, QRS,T, oraz pomiar amplitud wszystkich załamków. Pomiar interwałów R-R, P-Q,Q-T, oraz czasów trwania P i QRS. Pomiar poziomu nachylenia odcinka ST. | TAK |  |
| 14 | Ciągły pomiar częstości akcji serca(HR)i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 15 | Regulacja wzmocnienia zapisu: 2,5, 5, 10, 20 mm/mV. | TAK |  |
| 16 | Cyfrowa eliminacja zakłóceń sieciowych 50 lub 60 Hz | TAK |  |
| 17 | Eliminacja zakłóceń mięśniowych do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK |  |
| 18 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem niezależna dla każdego kanału. | TAK |  |
| 19 | Eksport badań do pamięci USB | TAK |  |
| 20 | Możliwość przełączenia aparatu w tryb wydruku w układzie Cabrera. | TAK |  |
| 21 | Detekcja stymulatora serca, oraz ich dźwiekowa sygnalizacja | TAK |  |
| 22 | Pamięć min. 1000 badań | Tak (podać) |  |
| 23 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej bezpośrednio do aparatu i wydruk zapisu badania bezpośrednio na drukarce zewnętrznej w formacie A4. Zapis badania do pamięci USB. | TAK |  |
| 24 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 25 | Wózek zapewniający bezpieczne ergonomiczne zamocowanie i mobilność aparatu z możliwością blokady kół wyposażony w min. jeden pojemnik na akcesoria | TAK |  |
| 26 | Wyposażenie: - Elektrody kończynowe - 4 szt. - Elektrody przedsercowe - 6 szt. - Kabel EKG - Kabel zasilania sieciowego. - Papier R-A4 szerokość 112mm - 1 rolka. - Żel do EKG. | TAK (podać) |  |
| INNE |
| 1 | Urządzenia nowe, nie powystawowe, rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
| 3 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |
| 4 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |
| 6 | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia; |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych. |  |
| 4 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |
| 6 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |
| 7 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż  21 dni ):

.........................................................................................