Wyposażenie pracowni urologicznej:

Zestaw urologiczny z elementami wyposażenia laparoskopowego:

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Gwarancja:

Data produkcji:

Doposażenie w elementy zużywalne do LAP:

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Gwarancja:

Data produkcji:

Laser Holmowy:

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Gwarancja:

Data produkcji:

Lampa zabiegowa:

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Gwarancja:

Data produkcji:

| LP | Parametr wymagany | Potwierdzenie parametru | Parametr Oferowany (podać parametr oferowany) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw urologiczny z elementami wyposażenia laparoskopowego |  |  |
| I. | Uretrotom optyczny SACHSE |  |  |
| 1. | Płaszcz uretrotomu optycznego SACHSE, rozmiar 21 Fr., wyposażony w 2 przyłącza LUER-Lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami oraz kanał do wprowadzania bougies. Kanał wyposażony w wielorazową uszczelkę z otworem o śr. 1,2 mm - 1 szt. | Tak |  |
| 2. | Element pracujący uretrotomu optycznego, bierny, uchwyty na palce zamknięte - 1 szt | Tak |  |
| 3. | Płaszcz otwarty z boku, do wprowadzania cewnika balonowego, kompatybilny z płaszczem uretrotomu optycznego - 1 szt. | Tak |  |
| 4. | Płaszcz z metalowym kranikiem, do przepływu ciągłego, kompatybilny z płaszczem uretrotomu optycznego - 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Obturator, do zastosowania z płaszczem uretrotomu 21 Fr. - 1 szt. | Tak |  |
| 6. | Łącznik optyki z płaszczem uretrotomu, z kanałem umożliwiającym wprowadzenie instrumentów 5 Fr. przez płaszcz uretrotomu optycznego, wyposażony w uszczelkę z otworem o śr. 1,2 mm oraz rozbieralny, metalowy kranik. - 1 szt. | Tak |  |
| 7. | Nóż prosty do uretrotomu, wielorazowy - 6 szt. | Tak |  |
| 8. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu uretrotomu, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania taśm mocujących instrumenty, wymiary 525 x 240 x 70 mm - 1 szt. | Tak |  |
| II. | Uretrotom OTIS |  |  |
| 1. | Uretrotom typu OTIS-MAUERMAYER, rozszerzany równolegle, dł. 16 cm, zestaw z nożem – 1 szt. | Tak |  |
| III. | Uretero-Reno-Fiberoskop |  |  |
| 1. | Ureterorenofiberoskop giętki: a) rozmiar płaszcza 7,5 Fr., b) długość robocza 67cm, c) kierunek patrzenia 0°, d) kąt widzenia minimum 85°, e) zakres wygięcia końcówki dystalnej 270° do góry, 270° do dołu, f) wyposażony w kanał roboczy umożliwiający wprowadzanie giętkich instrumentów mechanicznych, drutów prowadzących oraz włókien laserowych, rozmiar kanału 3,6 Fr. g) wejście do kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami, h) koniec dystalny kanału roboczego wyposażony we wkładkę ceramiczną zabezpieczającą przed nagrzewaniem końca dystalnego podczas pracy z włóknami laserowymi, i) nadający się do pełnego zanurzania w płynach podczas mycia, j) nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS oraz STERRAD | Kąt widzenia do 85° - 0 pkt, Pow. 85° - 10 pkt. |  |
| 2. | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania ureterorenoskopu giętkiego, pokrywa perforowana, dno kontenera wyprofilowane zgodnie z kształtem ureterorenoskopu, perforowane, z matę silikonową typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.]: 550 x 260 x 92 mm - 1 szt. | Tak |  |
| IV. | Cystoskopy |  |  |
| 1. | Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar płaszcza 17 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, a w dalszej części mocowanie stożkowe uszczelniające dren zakładany na "wcisk" bez końcówki LUER-Lock, przyłącza wyposażone w 2 rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w obrotowe mocowanie łącznika optyki - 1 szt. | Tak |  |
| 2. | Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar płaszcza 20 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, a w dalszej części mocowanie stożkowe uszczelniające dren zakładany na "wcisk" bez końcówki LUER-Lock, przyłącza wyposażone w 2 rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w obrotowe mocowanie łącznika optyki - 1 szt. | Tak |  |
| 3. | Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar płaszcza 22 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, a w dalszej części mocowanie stożkowe uszczelniające dren zakładany na "wcisk" bez końcówki LUER-Lock, przyłącza wyposażone w 2 rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w obrotowe mocowanie łącznika optyki - 2 szt. | Tak |  |
| 4 | Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome – 3 szt. | Tak |  |
| V. | Optyki |  |  |
| 1. | Optyka cystoskopowa: 5 szt. a) kąt patrzenia optyki 30°, b) długość 30 cm, średnica 4 mm, c) system soczewek wałeczkowych, d) okular wyposażony w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania, | Tak |  |
|  | e) umieszczona na optyce słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność i oznakowanie DataMatrix | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 2. | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm – 5 szt. | Tak |  |
| VI. | Obturatory optyczne |  |  |
| 1. | Obturator optyczny typu ESHGI, do zast. z płaszczami resektoskopu 27/28 Fr. – 2 szt. | Tak |  |
| 2. | Obturator optyczny typu ESHGI, do zast. z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. – 1 szt. | Tak |  |
| 3. | Łącznik cystoskop-optyka, z dwoma zamykanymi kanałami instrumentowymi – 3 szt. | Tak |  |
| 4. | Mechanizm odginający, z 2 kanałami, z mechanizmem zapadkowym – 1 szt. | Tak |  |
| VII. | URS-y sztywne |  |  |
| 1. | Ureterorenoskop typ kompaktowy: 1 szt. a) kąt patrzenia ureterorenoskopu min. 5° b) długość 43 cm, c) okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu, d) rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 7 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 6,5 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu, e) jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 9,9 Fr., f) kanał roboczy osiowy o rozmiarze 4,8 Fr., g) wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu, h) wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych, i) wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym, j) w pełni autoklawowalny, k) umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzająca autoklawowalność l) zestaw z koszem | Do 5° - 0 pkt. Pow. 5° - 10 pkt. |  |
| 2. | Ureterorenoskop typ kompaktowy: 1 szt. a) kąt patrzenia ureterorenoskopu min. 5° b) długość 43 cm, c) okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu, d) rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 8 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 7 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu, e) jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr., f) kanał roboczy osiowy o rozmiarze 5 Fr., g) wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu, h) wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych, i) wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym, j) w pełni autoklawowalny, k) umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzająca autoklawowalność l) zestaw z koszem | Do 5° - 0 pkt. Pow. 5° - 10 pkt. |  |
| 3. | Ureterorenoskop typ kompaktowy: 1 szt. | Do 5° - 0 pkt. Pow. 5° - 10 pkt. |  |
|  | a) kąt patrzenia ureterorenoskopu min. 5° |  |  |
|  | b) długość 43 cm, c) okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu, d) rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 9,5 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu, e) jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr., f) wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu, g) wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych, h) wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym, i) w pełni autoklawowalny, j) umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzająca autoklawowalność k) zestaw z koszem |  |  |
| 4. | Port instrumentowy, 2 kanały, z systemem uszczelniającym i szybkozłączem – 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Kleszcze do kamieni, sztywne, rozmiar 4 Fr., długość 60cm, obie szczęki ruchome – 1 szt. | Tak |  |
| 6. | Kleszcze do kamieni, sztywne, rozmiar 3 Fr., długość 60cm, obie szczęki ruchome – 1 szt. | Tak |  |
| VIII. | Resektoskop 24Fr - zestaw |  |  |
| 1. | Element pracujący resektoskopu, bierny, uchwyty na palce zamknięte – zestaw- 1 szt. | Tak |  |
| 2. | Płaszcz resektoskopowy: 1 szt. a) rozmiar 24 Fr., b) z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie, c) z zaworem centralnym napływ / odpływ, ze sterowaniem przy pomocy dźwigni, d) wraz z obturatorem | Tak |  |
| 3. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową – 1 szt. | Tak |  |
| IX. | Resektoskopy 27Fr- bierny |  |  |
| 1. | Element pracujący resektoskopu, bierny, uchwyty na palce zamknięte – zestaw- 2 szt. | Tak |  |
| 2. | Płaszcz resektoskopowy: 2 szt. a) rozmiar 27 Fr., b) z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie, c) z zaworem centralnym napływ / odpływ, ze sterowaniem przy pomocy dźwigni, d) wraz z obturatorem | Tak |  |
| 3. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową – 2 szt. | Tak |  |
| X. | Resektoskop z płaszczem przepływowym 26Fr - aktywny |  |  |
| 1. | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny – zestaw – 1 szt | Tak |  |
| 2. | Płaszcz resektoskopowy: 1 szt. a) rozmiar 26 Fr., b) składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z mocowaniem pomiędzy płaszczami. c) zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, d) przyłącza napływu i odpływu z końcówką LUER-Lock, zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, obrotowe, wyposażone w rozbieralne, metalowe kraniki, e) płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie, f) kompatybilny z optyką 12° / 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm | Tak |  |
| 3. | Obturator standardowy kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 24 / 26 Fr. - 1 szt. | Tak |  |
| 4. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową – 1 szt. | Tak |  |
| XI. | Pętle |  |  |
| 1. | Pętla tnąca zagięta, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym o rozmiarze 24 / 26 Fr. oraz optyką 12° / 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm; wielorazowa - 12 szt. | Tak |  |
| 2. | Elektroda koagulacyjna kulkowa, śr. kulki 5 mm, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym o rozmiarze 24 / 26 Fr. oraz optyką 12° / 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm; wielorazowa - 6 szt. | Tak |  |
| 3. | Pętla tnąca zagięta, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym o rozmiarze 27 Fr. oraz optyką 12° / 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm; wielorazowa - 6 szt. | Tak |  |
| 4. | Elektroda koagulacyjna kulkowa, śr. kulki 5 mm, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym o rozmiarze 27 Fr. oraz optyką 12° / 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm; wielorazowa - 6 szt. | Tak |  |
| 5. | Elektroda waporyzacyjna, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. – 6 szt. | Tak |  |
| 6. | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm - 4 szt. | Tak |  |
| XII. | Doposażenie w elementy zużywalne do LAP |  |  |
| 1. | Filtr gazu CO2, do insuflatora Electronic ENDOFLATOR posiadanego przez Zamawiającego, sterylny, 50 szt. | Tak 20 pkt Nie 0 pkt |  |
| 2. | Dren płuczący z igłami, do zast. z pompą HAMOU ENDOMAT posiadaną przez Zamawiającego – do histeroskopii, sterylny, 20 szt. | Tak 20 pkt Nie 0pkt |  |
| 3. | Dren płuczący z igłami, do zast. z pompą HAMOU ENDOMAT posiadaną przez Zamawiającego – do laparoskopii, sterylny, 10 szt. | Tak 20pkt Nie 0pkt |  |
| XIII. | Laser Holmowy |  |  |
| Zasilanie: |
| 1. | Zasilanie | 115 V~, 50-60Hz; 230 V~, 50Hz | Tak |  |
| 2. | Maksymalny pobór mocy | 2200 VA | Tak |  |
| Bezpieczeństwo: |
| 3. | Klasa | I | Tak |  |
| 4. | Stopień | BF | Tak |  |
| 5. | Klasa wodoszczelności obudowy | IPX0 | Tak |  |
| Laser: |
| 6. | Klasa lasera | 4 | Tak |  |
| 7. | Długość fali | 2100nm | Tak |  |
| 8. | Maksymalna moc lasera | Moc maks. za wyjściem światłowodu o średnicy rdzenia 200 µm: 30 W Moc maks. za wyjściem światłowodu o średnicy rdzenia ≥ 272 µm: 35W; | Tak |  |
| 9. | Tryby pracy (impulsowe) | Fragmentacyjny Dusting Ablacyjny Koagulacyjny | Tak |  |
| 10. | Częstotliwość powtarzania impulsów | 3 – 30 Hz | Tak |  |
| 11. | Czas trwania impulsu | od 120 do 1900 µs | Tak |  |
| 12. | Maks. energia impulsu | 8 J | ≥ 8 – 10 pkt ˂ 8 – 0 pkt |  |
| 13. | Licznik ilości wygenerowanych impulsów | Tak | Tak |  |
| 14. | Licznik energii | Tak | Tak |  |
| 15. | Generowanie raportu z zabiegu | Tak | Tak |  |
| 16. | Zdalna diagnostyka urządzenia | Tak | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 17. | Wiązka pilotująca (PILOT) | 532nm, moc＜5mW, regulowana jasność | Tak |  |
| 18. | Złącze lasera / włókna laserowego | standard SMA905 | Tak |  |
| 19. | Możliwość podłączenia światłowodów o średnicach | Od 200µm do 1000µm | Tak |  |
| 20. | Elektroniczne wykrywanie obecności światłowodu |  | Tak |  |
| 21. | Wymiary aparatu | 500 (Sz.) x 400 (Gł.) x 540 (Wy.) mm | Tak |  |
| 22. | Ciężar lasera | Max. 55 kg | Tak |  |
| 23. | Układ chłodzenia | Wodno-powietrzny | Tak |  |
| Wyposażenie: |
| 24. | Wyłącznik nożny | 1 | Tak |  |
| 25. | Okulary ochronne dla długości fali 2100nm | 3 | Tak |  |
| 26. | Kluczyk zabezpieczający urządzenie | 2 | Tak |  |
| 27. | Zaślepka gniazda źródła laserowego | 1 | Tak |  |
| 28. | Blokada INTERLOCK (przewód, kontaktron, wtyk, mocowanie, instrukcja) | 1 | Tak |  |
| 29. | Elektryczny przewód zasilający z uziemieniem 4m | 1 | Tak |  |
| XIV. | Lampa zabiegowa |  |  |
| 1. | Lampa zabiegowa jednoczasowa z trwałym i wydajnym diodowym źródłem światła emitującym zimne światło. Diody w kolorze białym | Tak |  |
| 2. | Lampa z zawieszeniem sufitowym, możliwość pozycjonowania lampy wieloosiowo. Zakres ruchomości czaszy lampy od poziomu w górę i w dół 40° ( ± 5°) | Tak |  |
| 3. | Oprawa (górna jej część wykonana ze stopu aluminium)wyposażona w uchwyt ergonomiczny do pozycjonowania lampy umiejscowiony na krawędzi czaszy | Tak |  |
| 4. | Czasza w kształcie sześciokąta o zwartej budowie bez relingów okalających czaszę | Tak |  |
| 5. | Po przeciwnej stronie w stosunku do uchwytu pozycjonującego, na obrzeżu lampy umiejscowiony panel do regulacji natężenia lampy , włączania i wyłączania | Tak |  |
| 6. | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min. 80 000 luksów | Tak |  |
| 7. | Temperatura barwowa: min 4.500 K | Tak |  |
| 8. | Współczynnik oddawania barw: Ra ≥ 95 | Tak |  |
| 9. | Współczynnik oddawania barwy tkanek R13 ≥ 98 | Tak |  |
| 10. | Głębia ostrości L1+L2 min 135 cm | Tak |  |
| 11. | Średnica oświetlonego pola d10 z odległości 1m : min. 160 mm | Tak |  |
| 12. | Zużycie energii max całego systemu 130VA | Tak |  |
| 13. | Zużycie energii czaszy max 65 VA | Tak |  |
| 14. | Regulacja natężenia oświetlenia od 30% do 100 % realizowana w trzech skokach | Tak |  |
| 15. | Trwałość źródła światła: min. 40.000 h | Tak |  |
| 16. | Liczba diod w kopule min 16 – max 18 szt jednakowego koloru ( biały ) i jednakowej wielkości | Tak |  |
| 17. | Średnica kopuły 300 mm ( ±2mm) | Tak |  |
| 18. | Zapasowe rączki do sterylizacji 3szt | Tak |  |
| 19. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak |  |
| 20. | Okres gwarancji min 24 miesiące | Tak |  |
| 21. | Wyrób oznaczony znakiem CE | Tak |  |
| 22. | Wyrób dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującym prawem | Tak |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | Tak |  |
| 24. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |

UWAGI:

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty(za wyjątkiem parametrów punktowanych)

Należy dołączyć do oferty firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi, funkcjami i parametrami technicznymi.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia są fabrycznie nowe z datą produkcji minimum 2017, kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Oferowane urządzenia, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.